08.03.2012 r.

Instrukcja użytkowania okularów ochronnych typ ZEUS, ZEUS MAX

Adres producenta

OPTYKA FIJOŁEK

44-103 Gliwice ul. Reymonta 13

# Przeznaczenie

Okulary przeznaczone są do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych o niskiej energii uderzenia powstającymi np. podczas maszynowej lub ręcznej obróbki drewna, tworzyw sztucznych, metali, betonu.

Właściwości ochronne i charakterystyka działania

Soczewki korekcyjne okularów charakteryzują się parametrami optycznymi określonymi dla 1 klasy wykonania optycznego. Okulary mogą być stosowane w sposób ciągły przez okres 8 godzinnej zamiany roboczej.

Okulary spełniają wymagania odporności na uderzenie o niskiej energii odpowiadającej uderzeniu kulki stalowej o prędkości 45 m/s i masie 0,86 g.,

Wszystkie elementy okularów wytwarzane są z materiałów znanych jako nie powodujące uczuleń.

Okulary spełniają wymagania normy EN 166:2001. Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

Certyfikat oceny typu WE wydany przez CIOP-PIB, jednostka notyfikowaną nr 1437.

Wyjaśnienie symboli znakowania:

# OPTYKA FIJOŁEK – nazwa producenta;

# F – symbol odporności na uderzenie o niskiej energii;
1 – klasa optyczna;
EN 166:2001 – numer normy, której wymagania wyrób spełnia; 
CE – oznaczenie stwierdzające spełnienie wymagań określonych w dyrektywie 89/686/EWG.

# Konserwacja

Szybki okularów należy chronić przed porysowaniem oraz utrzymywać w należytej czystości. Do czyszczenia szybek można używać np. miękkiej flaneli. Na ich powierzchni nie powinno być żadnych zanieczyszczeń: pyłu, zacieków, odcisków palców lub śladów zatłuszczeń. W razie potrzeby dokładniejszego oczyszczenie szybek można je umyć wodą z mydłem, a następnie wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Do czyszczenia nie zaleca się używania rozpuszczalników organicznych. Okulary należy przechowywać w woreczku z folii lub pudełku.

## Ostrzeżenie

W przypadku nadmiernego zarysowania lub pęknięcia okulary należy wymienić na nowe.